DataScope(tm) Cable Specification


                           DTE           |           DCE
                                         |
          DE-9     9     2     5     4   |    9     2     5     7
                                         |
          DB-25   22     3     7    20   |   22     3     7     4
                   |     |     |     |   |    |     |     |     |
                   +-----|-----|-----+   |    +-----|-----|-----+
                         |     |         |          |     |
                         |     |         |          |     |
                         |     |         |          |     |
                         |     |         |          |     |
                         |     |         |          |     |
                         |     |         |          |     |
                         |     |         |          |     |
                         |     |         |          |     |
                         |     |         |          |     |
                         |     |         |          |     |
                         |     |                    |     |
  Standard  2 -----------+-----|--------------------|-----|--------
   RS-232   3 -----------------|--------------------+-----|--------
   Cable    4 -----------------|--------------------------|--------
            5 -----------------|--------------------------|--------
            6 -----------------|--------------------------|--------
            7 -----------------+--------------------------+--------


      Connections support data only; signal information is not included.


                                 Pinout List
                                -------------

                            DE-9  |  RS-232  |  DB-25
                   ---------------+----------+----------
                              9   |     x    |    22
                   DTE        2   |     2    |     3
                              5   |     7    |     7
                              4   |     x    |    20
                   ---------------+----------+----------
                              9   |     x    |    22
                   DCE        2   |     3    |     3
                              5   |     7    |     7
                              7   |     x    |     4